# ОКП

СТАНОК

ДЛЯ РИХТОВКИ ДИСКОВ

„СИРИУС-ГРАД”

Паспорт

50.2-31855391-003.1 ПС

2007

50.2-31855391-003 ПС

##### СОДЕРЖАНИЕ

С.

1Общие указания                                                                                                       3

2 Основные сведения                                                                                                 4

3 Основные технические данные                                                                             5

4 Комплектность                                                                                                        6

5 Использование по назначению                                                                              7

6 Техническое обслуживание                                                                                  10

7 Гарантии изготовителя                                                                                          12

8 Свидетельство о консервации                                                                               13

9 Сведения об упаковывании                                                                                   14

10 Свидетельство о приемке                                                                                    15

11 Учёт работы                                                                                                          16

12 Учёт технического обслуживания                                                                      17

13 Заметки по эксплуатации и хранению                                                               18

Особые отметки                                                                                                    19

## Приложение  1 Общий вид станка «Сириус-Град»                                                  20

50.2-31855391-003 ПС

##### 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом устройства и работы станка для рихтовки дисков «Сириус-Град» (далее по тексту – станок) с целью обеспечения длительной работы без поломок и отклонений от требований технических условий, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации, поддержания станка в постоянной готовности к работе и сведения об учете работы станка при эксплуатации.

1.2 Паспорт является неотъемлемой принадлежностью станка «Сириус-Град» и передается в эксплуатируемую организацию вместе с ним.

1.3 Паспорт ведется лицом, ответственным за эксплуатацию станка. Все записи в соответствующих разделах паспорта ведутся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.4 Разделы «Учет работы», «Учет технического обслуживания», а также сведения о рекламациях при эксплуатации» заполняет эксплуатирующая организация.

50.2-31855391-003 ПС

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Наименование изделия - станок для рихтовки дисков автомобильных колес.

2.2 Обозначение изделия - «Сириус-Град».

2.3 Дата изготовления –  «___»___________20__ г.

2.4 Дата продажи – «____»_____________20__г.

2.5 Заводской номер  -      _______________

2.6 Наименование предприятия изготовителя – ЧП «Автостар».

2.7 Почтовый адрес предприятия-изготовителя – 18009, Украина, г. Черкассы, ул. Дахновская, 50. тел, 0472 330421

50.2-31855391-003 ПС

###### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

###### 3.1 Назначение

3.1.1 Станок предназначен для механизированной рихтовки литых дисков колес легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.

3.1.2 Станок предназначен для работы на станциях технического обслуживания автомобилей и авторемонтных мастерских.

3.1.3 Станок относится к изделиям климатического исполнения УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и должен эксплуатироваться в закрытых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  плюс 15 до плюс 35 ЦЕЛ и относительной влажности до 80%.

3.2 Основные технические характеристики

3.2.1 Размеры реставрируемых дисков колес:

- диаметр, мм    -   от 305 до 560;

- ширина, мм     -   от 100 до 254;

3.2.2 Характеристика рабочего пространства:

- максимальное расстояние между упорами-570мм

- максимальная высота до оси вала – 345мм.

- максимальный ход гидроцилиндра – 30 мм.

3.2.3  Частота  вращения шпинделя станка, об/мин   -   280 ( 10.

3.2.4 Напряжение электропитания от трехфазной сети переменного тока частотой (50(1)  Гц,  В   -  380 ( 38.

3.2.5 Мощность, потребляемая при напряжении электропитания 380 В, кВА, не более   -  3.

3.2.6 Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм, не более – 1280 х 600 х 1100.

3.2.7 Масса, кг, не более

- станка с комплектом принадлежностей – 380;

- ящика с комплектом станка - 450.

Общий вид станка «Сириус-Град» приведен в приложении 1.

50.2-31855391-003 ПС

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол- Во | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.2-31855391-003 50.2-31855391-003.01 50.2-31855391-003.02 50.2-31855391-003.03 50.2-31855391-003.04 50.2-31855391-003.05 50.2-31855391-003.06 50.2-31855391-003.07 50.2-31855391-003.08 50.2-31855391-003.09 50.2-31855391-003 ПС | Станок для рихтовки дисков Принадлежности План-шайба Болт крепления Ползун Шайба центровочная Рычаг ремонтный Упор Переходник Резец Горелка Эксплуатационная документация Станок для рихтовки дисков. Паспорт | 1 1 8 4 18 1 5 3 1 1 1 |  |

50.2-31855391-003 ПС

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Для восстановления дисков с сильно поврежденными профилями необходимо предварительно место повреждения подогреть газовой горелкой до температуры 220-300 градусов.

5.2 Подготовка к использованию

5.2.1 Требования к помещению

5.2.1.1 Для работы на станке помещение должно иметь контур заземления и должно быть оборудовано трехфазной розеткой электропитания с заземляющим контактом.

5.2.1.2 В помещении, в котором проводятся работы на станке, должны быть обеспечены следующие климатические условия:

температура окружающего воздуха - от 10 до 35 ЦЕЛ;

относительная влажность при температуре 25 ЦЕЛ – от 45 до 80%;

атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм  рт. ст.).

5.2.2 Перед вводом станка в эксплуатацию необходимо произвести следующие работы по его монтажу и установке:

а) если станок в упаковке находился под воздействием отрицательных температур, необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 ч;

б) извлечь станок и его принадлежности из ящика для транспортирования разового пользования и осмотреть их на отсутствие повреждений;

в) расконсервировать и уложить принадлежности в нишу станка;

г) установить станок на пол, предусмотрев свободный доступ к боковой крышке для регулирования и замены приводного ремня двигателя станка;

д) заземлить станок через шпиндель заземления, расположенный на задней поверхности станины станка;

е) проверить положение выключателя «СЕТЬ», он должен быть в выключенном положении.

5.2.3 Провести опробование работы станка перед началом работ в следующем порядке:

а) подсоединить кабель электропитания к трехфазной сети электропитания 380 В 50 Гц;  Жёлто-зеленый провод это ноль.

50.2-31855391-003 ПС

б) проверить работоспособность станка в следующем порядке:

-    включить на станке выключатель СЕТЬ;

- нажать и отпустить на станке кнопку ПУСК1, при этом должен вращаться шпиндель станка по направлению стрелки;

-нажать и отпустить на станке кнопку СТОП1, при этом шпиндель станка должен прекратить вращение.

-нажать и отпустить на станке кнопку ПУСК2, при этом должна появится лёгкая вибрация.

-нажать ручку управления гидроцилиндра ВПЕРЁД находящуюся слева при этом шток гидроцилиндра должен выдвинутся.

-нажать ручку управления гидроцилиндра НАЗАД при этом шток гидроцилиндра должен вернутся в исходное положение.

-нажать и отпустить на станке  кнопку СТОП2, при том вибрация должна прекратится.

5.3 Использование станка

5.3.1 Станок обслуживается одним рабочим.

5.3.2 Перед началом рихтовочных работ необходимо визуально оценить диск на количество крепежных отверстий .

5.3.3 Закрепить диск в соответствующие пазы на планшайбе с помощью болтов и ползунов из комплекта принадлежностей центрируя его с помощью шайбы соответствующего диаметра.

5.3.4 Включить привод вращения диска, выключатель СЕТЬ и нажать кнопку ПУСК1.

5.3.5 С помощью индикаторной линейки оценить степень повреждения диска отмечая повреждённые места мелом.

5.3.6 Нажать и отпустить кнопку СТОП1.

5.3.7 С помощью фиксирующего винта зафиксируйте вал в нужном положении .

5.3.8 Нажмите и отпустите кнопку ПУСК2.

5.3.9 Установите гидроцилиндр с необходимой насадкой  в соответствующий паз одного из упоров.

5.3.10 С помощью рычага управления, гидроцилиндром отрихтуйте повреждённое место периодически проверяя наличие биения с помощью индикаторной линейки.

Примечание:  При необходимости повреждённое место подогреть горелкой.

5.3.11 После проведения рихтовочных работ повреждённые мета проточить с помощью резца устанавливая его под необходимым углом и фиксируя с помощью стопорной гайки.

50.2-31855391-003ПС

5.3.12. Подрезку осуществлять плавным перемещением  каретки  под нужным углом до касания с кромкой диска.

Во избежание попадания стружки в глаза рекомендуется производить подрезку в очках.

5.3.13 Для снятия отрихтованного диска  отвернуть стопорные болты от план-шайбы.

5.3.14 Меры безопасности при использовании станка

5.3.14.1 Станок должен быть подключен к трехфазной сети электропитания  380 В 50 Гц только через розетку с заземляющим контактом и подсоединенным к исправному контуру заземления.

5.3.14.2 Станок можно включать только при установленных на свои места кожухах и обшивках, закрывающих токоведущие части станка и приводной ремень двигателя.

5.3.14.3 Устранение неисправностей, регламентные работы и замену приводного ремня необходимо проводить только на отключенном от сети электропитания станке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! ТРОГАТЬ РУКАМИ ВРАЩАЮЩИЙСЯ НА СТАНКЕ ДИСК.

ПРИКАСАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО К ВКЛЮЧЕННОМУ В СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАНКУ И УСТРОЙСТВАМ, ИМЕЮЩИМ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (РАДИАТОРАМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫМ КРАНАМ И Т.П.).

5.4 Действия в экстремальных условиях

5.4.1 К экстремальным условиям работы станка относится заклинивание вращения диска при его подрезании резцом.

В этом случае необходимо выполнить следующие операции:

- выключить привод шпинделя станка, нажав кнопку СТОП на пульте управления станка;

- отвести резец от диска, вращая маховики управления .

50.2-31855391-003 ПС

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Для сохранения станка в исправном рабочем состоянии и предупреждения преждевременного выхода его из строя необходимо выполнять требования условий эксплуатации, содержать в чистоте и предохранять от повреждений, ударов, сырости и резких колебаний температуры, а также выполнять следующие регламентные работы:

а) ежедневное обслуживание;

б) ежеквартальные (или 100 часов наработки) регламентные работы.

6.2 Ежедневное обслуживание включает в себя выполнение следующих работ:

а) перед началом работы необходимо удалить грязь и пыль с станка чистой салфеткой;

б) после окончания работ на станке необходимо отключить вилку кабеля электропитания от сети и уложить используемые при работе принадлежности в нишу станка.

6.3 Ежеквартальные (или каждые 100 часов наработки) регламентные работы включают в себя выполнение следующих работ:

а) выполнить работы по ежедневному обслуживанию станка;

б) осмотреть станок на предмет ослабления крепежа и, в случае необходимости, подтянуть;

в) проверить детали станка на отсутствие коррозии, а при обнаружении следов коррозии удалить их салфеткой, смоченной в бензине, после чего протереть чистой сухой салфеткой и смазать тонким слоем технического вазелина.

6.4 При обнаружении дефектов, устранение которых требует специального оборудования и квалифицированной рабочей силы, следует высылать станок предприятию-изготовителю.

50.2-31855391-003 ПС

6.5 Возможные неисправности в работе станка, которые могут быть устранены на месте силами обслуживающего персонала, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении в сеть станок не работает. 2. При включении станка не вращается шпиндель. Характерный шум работы элетродвигателя слышан. 3. При включении станка не вращается шпиндель. Характерный шум работы элетродвигателя слышан. | Отсутствует контакт в кабеле электропитания. Ослабло натяжение ремня электропривода. Порвался приводной ремень | Проверить исправность кабеля электропитания. Произвести натяжение ремня поворотом плиты привода натяжным винтом Произвести замену приводного ремня |

6. Для замены ременного привода необходимо снять кожух привода, отвинтив два винта крепления и расслабить натяжение ремня поворотом плиты привода натяжным винтом.

50.2-31855391-003 ПС

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу станка при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанным в настоящем паспорте.

7.2 Срок гарантии устанавливается 1 года со дня продажи станка потребителю. В гарантийный срок входит время траспортирования и хранения станка на складе покупателя. На электрооборудование и гидронасос гарантия не распространяется.

7.3 В случае отказа в работе станка в период гарантийного срока службы предприятие-изготовитель обязуется произвести ремонт или замену его составных частей. Для этого необходимо составить технически обоснованный акт о неисправности, приложить данные о времени работы при эксплуатации и о проведенных регламентных и ремонтных работах.

Доставка станка на предприятие – изготовитель для проведения гарантийного обслуживания  производится за счет покупателя.

7.4 При составлении рекламационных актов потребитель должен руководствоваться соответствующими договорами и инструкциями о порядке приемки и поставки продукции. В акте обязательно указать полный номер и год выпуска станка.

7.5 Сведения о рекламациях заносят в таблицу 2.

Таблица 2

| Краткое содержание рекламации | Дата и номер рекламаци-онного акта | Отметка о закрытии рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

50.2-31855391-003 ПС

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Станок для рихтовки дисков «Сириус-Град»» заводской номер ________________ подвергнут на _______________________предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации _________________________________

Наименование и марка консерванта___________________________________

_________________________________________________________________

Срок защиты при нормальных условиях   ______________________

(срок)

Консервацию произвел______________________________________

(подпись)

Станок после консервации принял ___________________________

(подпись)

М.П.

50.2-31855391-003 ПС

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Станок для рихтовки дисков «Сириус-Град» заводской номер _______________    упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания__________________________

Упаковывание произвел _____________________

(подпись)

Станок после упаковывания принял _____________________

(подпись)

50.2-31855391-003 ПС

#### 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок для рихтовки дисков «Сириус-Град»  заводской номер______________ соответствует техническим условиям ТУ У 50.2-31855391-003-2003   и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________________

# Начальник ОТК

###### М.П.             ___________________________

(подпись)

__________________________

дата

50.2-31855391-003 ПС

11  УЧЕТ РАБОТЫ

| Дата записи | Наработка, час | Наработка с начала эксплуатации | Отметка о работе (место, условие, замечание) | Должность, подпись, дата, фамилия отв. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

50.2-31855391-003 ПС

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата записи | Вид технического обслуживания | Замечание по техническому обслуживанию | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

50.2-31855391-003 ПС

- ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

В период гарантийной эксплуатации станка не допускается нарушение пломб.

Текущий и капитальный ремонты станка производится на предприятии-изготовителе.

При обнаружении в период действия гарантийных обязательств в поставленной продукции дефектов необходимо руководствоваться  положениями договора о порядке приемки и поставки продукции.

Условия хранения комплектов станков у потребителя должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Эксплуатация станка проводится в соответствии “Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденных Госэнергонадзором.

50.2-31855391-003 ПС

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

50.2-31855391-003 ПС

Приложение 1

1 – Шпиндель станка, 2-Индикаторная линейка, 3- Пульт управления шпинделем станка, 4- Резцодержатель с резцом, 5- Стопорная гайка резцодержателя, 6- Упоры, 7- Гидроцилиндр, 8- Стопорный винт, 9- Рычаг управления гидроцилиндром.

Общий вид станка «Сириус-Град»

50.2-31855391-003 ПС

##### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер раздела, под- раздела, пункта документа | Номера страниц (листов) | Номер бюллетеня и дата его выпуска (утверждения) | Входящий номер сопроводи тельного документа и дата | Дата внесения изменения и подпись (фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замененных | измененных | новых (пдополнительных) | аннулированных |  |  |  |