Машинка для нарезки протектора

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный инструмент предназначен для нарезки профиля на резине.

- Проверить напряжение, указанное на маркировке инструмента с напряжением местной электросети. Если значения совпадают, инструмент можно подключать к сети.

- Розетка сети питания должна быть с заземлением. Прибор и соединительные провода должны  быть защищены от повреждений и попадания на них влаги.

- Подобрать подходящий нож и хорошо зафиксировать его при помощи зажимного приспособления. Если нож большого размера, необходимо перевернуть зажимное приспособление.

Меры безопасности:

При замене или подборе ножа инструмент должен быть отключен от сети  питания!

- Ножи, зажимное приспособление и режущая головка должны содержаться в чистоте. Для их чистки иногда можно использовать растворитель.

- Отрегулировать режущую способность инструмента при помощи регулятора:

Положение 1-Min: самая низкая нагревательная мощность, для ножей малого размера.

Положение 4-Mах: самая высокая нагревательная мощность, для ножей большого размера.

В каждом положении Min/Mах имеются еще по 2 деления: в общей сумме 8 положений, при помощи которых обеспечивается практически непрерывная регулировка мощности нагрева.

- Надавливание на режущую головку включает прибор и нож нагревается.

- В случае перегрузки встроенный тепловой предохранитель отключает инструмент и после его остывания автоматически включает снова.

- Ножи защищены от сгорания и не допускают горения резины.

- В процессе нарезки не прикасаться в районе режущей головки. Это может привести к порезу или ожогу!